## Slide 1
연락처 | 
대리인： | 운항회사：
하역업체： | 항 만 청 장：
계선업체： | 해상보안부：
예인업체： | 기 타：
입항 전 미리 확인
지진・해일 발생시 판단
지진・해일 발생!!
지진 정보 |  |  | 
시각 시 분 | 규모 Ｍ | 발생지 | 진도
쓰나미 정보 |  |  | 
대(大)해일 경보 해일 경보 해일 주의보 |  |  | 
해일 도달시간 분 |  | 예상 해일 높이 m | 
선장이 판단 |  |  | 
항구 밖으로 대피 선박 계류 강화 육상대피
해일 대응 확인사항
해일 대응
(판단기준)
항구・선박 정보 |  | 
항구명 ： |  | 착안방법： 입선 ・ 출선
접안 시설( 안벽)： |  | 안 벽 ： 내진 강화/비내진 강화
선명： |  | 총 톤 수：
선체종류： | 승무원： 명 | 화 물：
피난 기본정보 | 
피난해역： ( )부터 ( ) 도 ( )ｍ 수심： ｍ 북위： 동경： 피난해역까지 걸리는 시간： 분 | 
육상대피장소： | 조선(操船)지원여부：예인선（필요/불필요 ）
작성자：
【 항】 화물선용
선장이 판단
해일 정보를 가능하면 미리 확인 | 예상되는 해일 최대 높이： ｍ （해일 도달 시간： ）
해일 도달시간에 따른 대응（판단기준） |  |  |  |  | 
경보레벨 | 해일 높이 | 접안중 |  | 정박중 | 
 |  | 분 이내 | 분 이상 | 분 이내 | 분 이상
대(大)해일경보 | ３ｍ 이상 |  |  |  | 
해일경보 | １～３ｍ |  |  |  | 
해일 주의보 | １ｍ 미만 |  |  |  | 

## Slide 2
체크 리스트
□ ① 하역작업 중지 （ 분）
□ ② 승무원 소집 （ 분）
□ ③ 출항 준비 (엔진 및 추력기 등) （ 분）
□ ④ 예인선, 도선사 및 계선지원 여부
□ ⑤ 하역설비（크레인/로딩암/벨로우슈트) 격납 확인
□ ⑥ 출항항로의 상태 (항로 상 장애물 및 다른 선박 존재 여부) 확인
□ ⑦ 계류색 해제 또는 절단 → 출항 （ 분）
□ ⑧ 출항 후, 육상의 관련부서 및 소속 운항 회사에 연락 긴급출항까지 （ 분）
□ __________________________________________________________
□ ① 승무원 소집 （ 분）
□ ② 계류색을 감거나, 추가함／계류 윈치 브레이크를 세게 당김 （ 분）
□ ③ 닻을 내릴 준비 （ 분）
□ ④ 엔진 및 추력기 준비（계류색 절단, 표류 대비용） （ 분）
□ ⑤ 하역 중단 등에 대한 협의 및 지시 （ 분）
□ ⑥ 방수조치（모든 방수문 및 해수밸브 폐쇄 등） 확인 （ 분）
□ ⑦ 육상 관련부서, 운항회사에 연락/확인 계류조치 완료까지（ 분）
□ ⑧ 지속적인 정보 수집
（항만청장, 항만관리자들로부터의 조언, 피난 지시에 따른 준비）
（항구 밖으로 대피할 경우를 대비하여 (피난) 안전수역 확인 )
（육상으로 대피할 경우를 위한 대피장소 및 대피경로 등의 확인）
□ _________________________________________________________
화물선용
□ ① 승무원의 점호・확인 （ 분）
□ ② 대피 장소 및 경로, 소요시간 등을 확인
□ ③ 전원 육상대피 지시 （ 분）
□ ④ 전원 육상대피를 위해 필요한 선내 작업 （ 분）
（선박하역설비의 선박과 육상 간 연결 해제） 퇴선까지（ 분）
□ __________________________________________________________
육상 대피의 경우
계류작업중 선체가 안벽에서 떨어질 경우, 계류색이 끊어지거나 겐트리 크레인 또는 언로더 등이 쓰러질 위험이 있기 때문에 , 승무원들은 안전한 장소로 대피한다.
항구 밖으로 대피할 경우
선박 계류를 강화할 경우
표류시 주의점（추가 설명）
(각 작업의 예상 소요시간을 최대한 미리 기입)
해일 정보 수집수단 확보 및 관련 정보수집（TV・라디오・ＶＨＦ）
항만청장・항만관리자등의
지시 여부 확인
계속하여 최신 해일 정보 수집
（TV・라디오・VHF）
계속하여 최신 해일 정보 수집
（TV・라디오・VHF）
________________________________________________________________________________________________________________
계속하여 최신 해일 정보 수집
（TV・라디오・VHF）